## Slide 1
IABSE Symposium Prague 2022
May 25 – 27, 2022
Lávka přes Labe v Hradci Králové Jiří Keclík
Notes: PPP

## Slide 2: AUTOŘI
Jiří Keclík, Viktor Stržínek, Lucie Navarová
Zhotovitel, SMP CZ a.s., Prague, Czech Republic
Lukáš Vráblík, Petr Harazim
Projektant RDS, VALBEK spol. s r.o., Prague, Czech Republic
Notes: Blízká spolupráce po dobu výstavby je nutná

## Slide 3: ZÁKLADNÍ INFORMACE
Termín: 09/2021 – 12/2022
Rozpětí: 69 + 33 m
Délka mostu: 123,06 m
Šířka mostu mezi zábradlím: 4,50 m
Celková šířka: 5,60 m
Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Architekt: L. Kábrt, M. Elich, G. Elichová
Notes: Lokalita
Termín výstavby
Rozpětí, architekt

## Slide 4
Notes: Lokalita – HHQ ČSOB – moderní architektura – budova + lávka – propojení šimkových sadů a druhého břehu

## Slide 5: ZÁKLADNÍ INFORMACE
Finální statické schéma: Vierendeelův nosník proměnné výšky, samokotvená visutá konstrukce
5/28
Notes: Těžká skruž – samokotvená visutá konstrukce
Nemožné vyvěsit kabely a na ně věšet jednotlivé části

## Slide 6: ZÁKLADNÍ INFORMACE
Návrhové zatížení dopravou: chodci, cyklisté, obslužné vozidlo do 3,5 t
6/28
Notes: Zatížení
Příčný řez – spirálová uzavřená lana – ocelovka – UHPFRC segmenty

## Slide 7: ZALOŽENÍ
Opěra O1 - mikropiloty
7/28
Notes: 2 typy zakládání – na pravém břehu mikropiloty vetknuté do skalního podloží…

## Slide 8: ZALOŽENÍ
Pilíř P2 a opěra O3 – ražené prefabrikované piloty
8/28
Notes: …a ražené prefa piloty na levém břehu… již třetí aplikace v SMP…
návrat technologie do ČR

## Slide 9
Notes: Beraněné ocelové piloty pro založení skruže v řece

## Slide 10: OPĚRY
10/28
Notes: Spodní stavba je charakteristická oblými tvary,
křídla půdorysně zakřivená, s oblými římsami

## Slide 11: PILÍŘ NEBO SOCHA?
Pevný bod konstrukce
Masivní kotevní závitové tyče
Komplikovaný tvar
Digitální fabrikace
Prefabrikované bednění
11/28
Notes: Žádná plocha není rovinná

## Slide 15: OCELOVÁ KONSTRUKCE
Masivní ocelové příčníky
Štíhlá žebra
15/28
Notes: Nejtlustší plech 100 mm, velké svary – vytržení stolice z podlahy při svařování
Ocel S460

## Slide 16
16/28

## Slide 17
17/28
Notes: Pilíř segment 21 tun
Po namontování se zabetonovaly vnitřní komory

## Slide 18: UHPFRC SEGMENTY
39 segmentů
2,4 x 5,2 m
Povrch tvořený matricí
Bez izolace
Vysoké nároky na kvalitu
fck = 150 MPa
18/28

## Slide 19
19/28
Notes: Segmenty betonované vzhůru nohama kvůli matrici

## Slide 20
20/28

## Slide 21: SPOJE ŽEBER A SEGMENTŮ
Šroubový styk zalitý vysokopevnostní cementovou zálivkou
21/28
Notes: 2 mm výrobní tolerance segment x OK, 16 děr

## Slide 22: PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM
4 kabely z 13 lan
4 nosná lana (2 pro každé pole)
Uzavřená vinutá lana, průměr 130 mm
Předpínací síly: 5 350 kN (hlavní pole)
        3 300 kN (vedlejší pole)
Synchronní napínání
22/28

## Slide 23
Notes: Odvíjení nosného lana

## Slide 24
24/28
Notes: Pasivní kotva nad pilířem – nahrazení sedla
Vpravo instalace kabelu v hlavním poli – tažení navijákem po rohnách

## Slide 25: PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM
Aretační svorky lan
22/28
Notes: Po napínání se osadí aretační svorky – zamezení pokluzu - vierendeel

## Slide 26: MONITORING LÁVKY
Hydraulická nivelace
Inklinometry
Laserové dálkoměry
26/28
Tenzometry
Distometry
Notes: Hydraulická nivelace – sledování výšek
V kombinaci s inklinometry
Dále dálkoměry pro korelaci nivelace a měření dilatačních pohybů
Odporové tenzometry (tenzometrická kříž) na centrických lanech – vlivy teploty atd. – korelace s nosnými lany
Distometry při napínání hlavních nosných lan – sledování protažení struny

## Slide 27: NADCHÁZEJÍCÍ PRÁCE
Napínání nesoudržných kabelů a nosných lan
Osazení aretačních svorek
Zábradlí
Elektroinstalace
Dokončovací práce
27/28

## Slide 28
Děkuji za pozornost.
28/28