## Slide 1: MOST PŘES ŘEKU DARGA V JERUZALÉMĚ
Jindřich Potůček, P.E.
Jerusalem, ISR
Notes: Dobré odpoledne dámy a pánové, děkuji předsedajícím za uvedení
Mé jméno je …
Pracuji ve firmě COWI, dříve FINLEY
Rád bych pohovořil o projektu mostu přes údolí wádí Darga u Jeruzaléma, který jsme měli to štěstí navrhovat

## Slide 2: DARGA RIVER BRIDGE
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
PŘEPOČET PŮVODNÍHO NÁVRHU
DOKUMENTACE RDS
VÝSTAVBA
Pier C Casting
Notes: Úvodem bych pohovořil o základních charakteristkách projektu, tedy kdo, kde, na čem a proč
Dále bych rád zmínil pár slov o přepočtu původního návrhu mostu
…. O provedené dokumentaci RDS
A závěrem několik fotek a jedno skutečně krátké video z výstavby

## Slide 3: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
Jeruzalém
Tel Aviv
Jeruzalém
Hebron
Tel Aviv
Místo Výstavby
  INVESTOR
  PROJEKTANT
  ZHOTOVITEL
  DODAVATEL RDS
Notes: .Za projektem stojí Jeruzalémská městská společnost pro rozvuj infrastruktury Moria a původní projektant, fa Via Bridges
Zakázku na zhotovení díla získala fa DANYA CEBUS a naše firma FINLEY ve spolupraáci s izraelskou firmou SPB dodávala kompletní dokumentaci RDS

## Slide 4: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
  Délka mostu 231 m, rozpětí hlavního pole 96 m přes údolí wádí Darga
  Letmo betonovaná segmentová konstrukce
  Návrh RDS dle Eurokódu, zatížení a detaily dle IDS.
21.0
16.0
5.35
96.0
67.0
67.0
Notes: Jedná se o 3 polový most o celk. délce 231 m, hlavní pole 96 m, olivový háj
Most byl navržen jako letmo betonovaná konstrukce
Zpracování RDS dle Eurokodu se zřetelem lokální izraelské standardy pro zatížení dopravou a požadavky na konstrukční detaily

## Slide 5: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
  Předepjatý, jednokomorový nosník proměnné výšky, šířka horní desky 16.0 m
  Integrované twin-wall pilíře výšky 21 m
    Absence ložisek
    Absence provizorních podpor během výstavby
    Výhodné pro EQ, zároveň dostatečně měkké pro pohyby od tepolty
Notes: Spodní stavba: piloty, základ a dvoudříkový (twin-wall) pilíř. Tento typ byla zvolena zejména kvůli nezanedbatelným seismickým účinkům
Průřez dříku
Typický řez NK

## Slide 6: CHARAKTERISTIKA PROJEKTU
  Klasické vedení předpínacích kabelů
    soudržné kabely vahadlové 17-15.7
    kabely spojitosti 22-15.7
  Dodatečné předpětí ve stojinách segmentů v oblasti podpor – předpínací tyče DIA 32
  Příčné předpětí horní desky – 4-15.7 @ 1.20 m
Notes: .

## Slide 7: PŘEPOČET PŮVODNÍHO NÁVRHU
  Nová segmentace
    Sjednocení délky na 4.7 m
    Snížení počtu z 44 na 36 (-20%) (dopad na P.T., harmonogram)
    Navýšení max váhy na 195 tun ze 170 tun
    Zkrácení betonáže na skruži
  Asymetrický pilířový segment:
    Snížení momentů při výstavbě
    Redukce napětí + výztuže v pilíři
    Efektivnější využití pracovních skupin při výstavbě segmentů
  Oddálení pilířů o 5 m
    Lepší distribuce My na konstrukci
    Redukce předpětí
NOT APPROVED
Notes: Již v rámci soutěže jsme zhotoviteli přednesli několik nápadů, jak by se dal soutěžený návrh upravit

## Slide 8: PŘEPOČET PŮVODNÍHO NÁVRHU
  Optimalizace průřezu
    Zavedení příčného předpětí 4T15 v horní desce
    Snížení tloušťky desky a stojin
    Redukce objemu betonu o 15%
  Pozitivní DOMINO efekt:
    Nižší váha segmentů  možná větší délka
    Redukce smyku  tenčí stojina
    Redukce ohybových momentů  snížení podélného předpětí o 18% (kotvy + lana)
    Redukce betonářské výztuže v NK i na spodní stavbě o 12%
  Horní deska předepnutá v obou směrech
    Snížení šířky trhlin v SLS
Notes: .

## Slide 9: DOKUMENTACE RDS
  Přepočet / optimalizace původního návrhu dle BS EN, zatížení dle IDS, posudky na seismicitu zásadní pro návrh spodní stavby
  Výpočetní model zohledňující přesné vedení předpětí a přesný postup výstavby v programu SOFiSTiK, zatížení při montáži dle AASHTO LRFD.
  Výpočet nadvýšení a montážní výška pro každý segment.
Notes: .
What if spread the initial cost over multiple projects?
How would that affect our thinking about the box design and what are the driving design requirements?

## Slide 10: DOKUMENTACE RDS
  Integrovaný 3D model mostu v Autodesk Inventor
  Výrobní výkresy nosné konstrukce i integrovaných pilířů
Notes: .
What if spread the initial cost over multiple projects?
How would that affect our thinking about the box design and what are the driving design requirements?

## Slide 11: VÝSTAVBA
Notes: .
What if spread the initial cost over multiple projects?
How would that affect our thinking about the box design and what are the driving design requirements?

## Slide 12: VÝSTAVBA
Notes: .
What if spread the initial cost over multiple projects?
How would that affect our thinking about the box design and what are the driving design requirements?

## Slide 13: VÝSTAVBA
Notes: .
What if spread the initial cost over multiple projects?
How would that affect our thinking about the box design and what are the driving design requirements?

## Slide 14: VÝSTAVBA
Notes: .
What if spread the initial cost over multiple projects?
How would that affect our thinking about the box design and what are the driving design requirements?

## Slide 15: ZÁVĚR - PODĚKOVÁNÍ

## Slide 16: DĚKUJI ZA POZORNOST!
Jindrich Potucek, P.E.
Head of Section
Lazarská 13/8, 120 00, Praha 2, Czech Republic
| +420 777 686 275 Cell
Follow Us
Like Us