## Slide 1: LETMO BETONOVANÉ MOSTY PŘES ŘEKU WEKIVA, DESIGN & BUILD NA FLORIDĚ
Jan Žitný, P.E., S.E.

## Slide 2: ÚVOD
Design & Build projekt
40 km nové rychlostní silnice
1,6 miliardy dolarů
Počátek výstavby - Podzim 2017
Dokončení - Léto 2022
18 mostů
Ochrana životního prostředí
3 letmo betonované komorové mosty
Investor: Florida Department of Transportation
Projektant komorových mostů: Finley Engineering Group (COWI)
Dodavatel: Superior Construction
Notes: Na začátek bych chtěl zmínit několik základních faktů o zakázce. Zakázka byla soutěžena metodou DaB a celkově se jednalo o 40km nové rychlostní silnice v objemu prací za 1,6 miliardy dolarů.
Výstavba byla zahájena na podzim roku 2017 a celý úsek bude dokončen v létě letošního roku. Celkově se na úseku nachází 18 mostů z nich 3 jsou letmo-betonované komorové mosty o nichž je tato prezentace.
Při soutěžení zakázky a v průběhu jejího provádění byl kladen velký důraz na ochranu životního prostředí křehkého biotopu řeky Wekiva.

## Slide 3: DESIGN & BUILD HODNOCENÍ
Technický návrh + „Bridge Aesthetics and Constructability“ (max 80)
  Návrh (max 40)
  Výstavba (max 30)
  Inovace (max 5)
  Přidaná hodnota (max 5)
Předběžné smluvní ujednání (max 20)
Výsledná cena = nabídka / výsledné skóre
Notes: Než se vrhneme na samotné mosty, dovolte mi krátce pohovořit o systému hodnocení nabídek v soutěžích DaB na Floridě.
Každé konsorcium firem společně s cenovou nabídkou odevzdá technický návrh řešení konstrukce a předběžné smluvní podmínky. Tyto dokumenty jsou posléze hodnoceny skupinou nezávislých porotců ze strany investora a odborné veřejnosti a zakázce jsou udělovány body v jednotlivých kritériích hodnocení. Z těchto bodů posléze vznikne součinitel od 0 do 1, kterou je cenová nabídka vydělena. Takto opravená cenová nabídka se posléze porovnává a vyhrává ta nejnižší.
U této zakázky byl součástí technického návrhu dokument Bridge Aesthetics and Constructibility, z názvu vyplývá, že již v době podání cenové nabídky byl kladen velký důraz na přesný postup výstavby a celkový vzhled konstrukce právě z důvodů ochrany životního prostředí.

## Slide 4: INFORMACE O MOSTECH
State Road SR429 / SR46
Notes: Mosty se nachází ve střední Floridě na rychlostní silnici Wekiva Parkway, která spojuje mezistátní silnice I-4 a I-10 severně od Orlanda.
Konkrétně se jedná o úsek 6 nově budované rychlostní silnice State Road 429 a stávajícíc State Road 46.

## Slide 5: HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
3 samostatné mosty
Celková délka mostu 630 m
Předpolí z prefa I nosníků 360 m
Hlavní nosná konstrukce 80+110+80 m
Komorové mosty – předpjatý beton
  Proměnná výška 2,7 – 5,2 m
  Šířka 18 m
  Přímá geometrie, výškový oblouk
  Příčný sklon 3%
Notes: Jedná se o 3 samostatné mostní konstrukce, přemosťující řeku Wekiva. Levé dva mosty převádějí zpoplatněnou rychlostní silnici SR429 a pravý most stávající komunikaci SR46.
Celková délka přemostění je 630m a je tvořená předpolími z prefabrikovaných I nosníků o délce 360 m a hlavní nosnou konstrukci tvoří třípolové dodatečně předpjaté komorové mosty o délce 80,110 a 80m.
Komorový průřez má proměnnou výšky 2,7 až 5,2m, šířku 18m. Most je v přímé a výškovém oblouku s konstantním příčným sklonem 3 procenat.

## Slide 6: HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
Letmá betonáž - Betonážní vozíky NRS (2 páry)
Dvě asymetrická vahadla s integrovanými pilíři
Asymetrické zárodky 11,5 m + 10 segmentů 4,9 m
Notes: Mosty byly stavěny metodou letmé betonáže, s využitím dvou párů netonážních vozíků od firmy NRS.
Letmo betonována byla dvě asymetrická vahadla s integrovanými pilíři. Vahadla byla tvořena asymetrickými zárodky o délce 11,5m a 20 segmenty o délce 4,9m.

## Slide 7: HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
Zárodky betonované na dočasné konstrukci
Notes: Zárodky byly betonovány na ocelové dočasné konstrukci, která byla kotvena k integrovaným pilířům pomocí předpínacích tyčí.

## Slide 8: HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE
Koncová pole betonovaná na dočasné konstrukci, délka 21 m
Notes: Stejně tak části koncových polí byly betonovány na dočasné ocelové konstrukci.

## Slide 9: HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

## Slide 10: HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

## Slide 11: HLAVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

## Slide 12: SPODNÍ STAVBA A ZAKLÁDÁNÍ
Integrované pilíře se dvěma dříky
Koncové pilíře
Beraněné prefabrikované piloty
Notes: Spodní stavbu tvoří integrované pilíře s dvěma dříky a koncové pilíře, kde konstrukce přechází na předpolí z prefabrikovaných nosníků. Založení pilířů bylo provedeno pomocí beraněných prefabrikovaných pilot.

## Slide 13: DOČASNÉ KONSTRUKCE
Notes: V rámci projektu DaB jsme byli jako firma mimo návrhu mostů zodpovědní za návrh všech dočasných konstrukcí. Zde je příklad bednění segmentu zavírajícího krajní pole.

## Slide 14: DOČASNÉ KONSTRUKCE
Notes: Zde je příklad výkresů bednění a dočasných konstrukcí.

## Slide 15: PŘEDPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Externí kabely spojitosti
Interní kabely spojitosti
Předpínací tyče
Notes: Předpětí hlavní nosné konstrukce bylo kromě vahadlových kabelů, řešeno externími a interními kabely spojitosti a pomocí předpínacích tyčí v místě závěrných segmentů.

## Slide 16: PŘEDPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Veškeré kabely spojitosti injektované voskem (mikrokrystalický vosk)
Umožňuje výměnu kabelů spojitosti
Nesoudržné kabely
Notes: Nejzajímavější na předpětí těchto mostů je, že veškeré kabely spojitosti, jak interní tak externí byly injektovány netradičně voskem.
Jedná se o mikrokrystalický vosk, který se dá po zatuhnutí kdykoliv nahřát a veškeré předpětí lze vyměnit. Jak extrení tak vnitřní kabely se ale chovají nesoudržně.

## Slide 17: PŘEDPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Testovaní v životní velikosti
Stanovení vlivu ztráty předpětí vlivem teploty
Použití HDPE kanálků pro interní předpětí (požadavky na tloušťku spodní desky)
Speciální detaily napojení kanálků
Notes: Toto byl pilotní projekt a první most na Floridě kdy bylo všechno předpětí spojitosti inejktováno voskem.
Investor tedy vyžadoval testování technologie v životní velikosti. Šlo především o to vyškolit a zaučit personál s novou technologií a postupy inejktáže, pokusit se vosk opětovně zahřát a kabely vyměnit.
Při testech se také zkoumal zda má teplota vosku vliv na ztrátu předpínací síly.
Pro tento systém injektáže, je potřeba použít kanálků z HDPE což vede k vyšším požadavkům na tloušťku desky komory a je potřeba využít speciálních detailů napojení nebo svařování kanálků mezi segmenty.

## Slide 18: PŘEDPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Využití DIABOLA na deviátorech externího předpětí
Nižší nároky na přesnost instalace
Umožňuje větší odchylky oproti ocelovým trubkám
Vede k větším deviátorům
Notes: Další specialitou ohledně předpětí bylo využití deviačních diabol na deviátorových segmentech externího předpětí.
Použití diabol klade menší nároky na přesnost výroby a instalace oproti konvenčním ocelovým trubkám.
Vede však k větším devičním diafragmám.

## Slide 19: PŘEDPĚTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
Kanálek nesmí být v kontaktu s hranou diabola
Diabolo nesmí být o moc větší než kanálek (max 10mm)
Notes: Při návrhu geometrie diabol je potřeba dát pozor na to aby kanálek netlačil na hranu diabola a aby nebyl o moc větší než průměr kanálku, optimálně maximálně o 10mm větší aby nedošlo k poškození kanálku.

## Slide 20: ZÁVĚR
  Design & Build konsorcium získalo zakázku na základě důsledné přípravy technické, estetické a environmentální nabídky
  Inovativní řešení bylo využito pro kabely spojitosti
  První projekt na Floridě s veškerým předpětím spojitosti injektovaným voskem

## Slide 21: DĚKUJI ZA POZORNOST
Jan Žitný, P.E., S.E.
Senior Bridge Engineer
Lazarská 13/8, 120 00, Praha 2, Czech Republic
| +420 774 230 446 Cell
Follow Us
Like Us